НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ

ПІДПРИЄМСТВО “ВОДООБЛІК”

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТІВ РОБОТИ

КАСКАДІВ СТАВКІВ ТА ВОДОСХОВИЩ

НА МАЛИХ РІЧКАХ УКРАЇНИ

ДОВІДКОВИЙ  ПОСІБНИК

за редакцією М.Я.Бабича, Л.Ф.Луценко

Відповідальний виконавець :

Технічний директор ПНВП “Водооблік ”                               І.Свірепчук

КИЇВ 2007

ЗМІСТ

стр.

ВСТУП ............................................................................................................       3

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ

РЕЖИМІВ РОБОТИ СТАВКІВ ТА ВОДОСХОВИЩ ............................       4

1.1.Загальні умови порядку встановлення

режимів роботи ставків та водосховищ .......................................       6

1.2. Правила експлуатації

ставків та водосховищ ..................................................................        7

# 1.3. Нормативні рівні води ..................................................................         8

1.4. Управління  водним  режимом ....................................................         9

1.5. Охорона вод від забруднення ......................................................        11

1.6. Гідрометеорологічне обслуговування, облік

водних ресурсів, інформування та оповіщення .........................       13

1.7. Встановлення мінімально допустимих витрат води

з малих водосховищ та ставків .....................................................       15

2. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ СТАВКІВ ТА

ВОДОСХОВИЩ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ ...............................................       18

2.1. Режими роботи ставків та водосховищ

у літньо-осінній період (червень-жовтень) ..................................       18

2.2. Режими роботи ставків та водосховищ

у осінньо-зимовий період (листопад - лютий) ............................        20

2.3. Режими роботи водойм у весняну повінь

(березень - травень) .........................................................................       21

Додатки ..........................................................................................................       23

Література.......................................................................................................       28

ВСТУП

Стале використання водних ресурсів водосховищ та ставків потребує науково обґрунтованого регламентування їхньої експлуатації. Метою цієї роботи є регламентація господарської діяльності на водосховищах та ставках для забезпечення сталого використання (включаючи кількісне та якісне відновлення) усіх ресурсів, пов’язаних з існуванням водойми.

Паралельно з будівництвом та експлуатацією водосховищ і ставків постають проблеми збереження екологічної рівноваги у водних екосистемах, а також комплексного використання заново утворених водних об’єктів і територій, що межують з ними і підпадають під їх вплив.

На сучасному етапі розвитку економічних відносин застосування сучасних методів господарювання у період становлення ринкової економіки внесло певні структурні та функціональні зміни у систему управління комплексним використанням водних ресурсів.

Зростаючі непродуктивні витрати води, помітне скорочення потенційних можливостей водних ресурсів, що заакумульовані у водосховищах, внаслідок забруднення та виснаження водних джерел зумовлюють необхідність здійснення комплексу широкомасштабних екологічних та економічних заходів щодо використання вод.

Цей документ розроблено з урахуванням зазначених змін, що відбулися останнім часом у екологічному стані та господарюванні. У них враховано такі передумови:

- дотримання основних принципів і функцій управління сталим використанням водних ресурсів у період становлення у нашій державі ринкової економіки;

- створення умов для відтворення об’ємів, якості води, подачі        водокористувачам та водоспоживачам з урахуванням їх пріоритетів;

- за можливістю найповніше урахування основних галузевих вимог до водоспоживання та режиму роботи каскадів водосховищ та ставків;

- взаємозв’язок усіх учасників експлуатаційно-організаційних і науково-технічних процесів, що забезпечують надійність функціонування споруд і водойм та спрямовані на підвищення ефективності їх використання;

- розв’язання завдань постачання у достатньому обсязі водних ресурсів галузям економіки України, особливо у період маловодних років;

-  створення умов для відтворення біоресурсів водосховищ;

- мінімізація негативних змін в екологічній ситуації, що виникають під час значного спрацювання водойм, та їх наслідків.

Основні принципи управління сталим використанням водних ресурсів водоймищ  у період становлення ринкової економіки України полягають у:

- сполученні централізованих основ в управлінні використанням водних ресурсів на державному та галузевому рівнях із розвитком самоврядування структурних організацій територіально-адміністративних, виробничо-експлуатаційних одиниць;

- комплексному науково-технічному забезпеченні використання водних ресурсів, відтворенні об'ємів та якості води, подачі її водокористувачам та водоспоживачам;

- створенні механізму економічної заінтересованості, що стимулює сприйняття сталого, комплексного використання водних та інших ресурсів і забезпечує підвищення соціально-економічного добробуту населення, рівня господарської діяльності галузей і поліпшення екологічного стану навколишнього середовища;

- використанні програмно-цільового принципу управління водними ресурсами та водокористуванням, який передбачає взаємозв'язок усіх учасників експлуатаційно-організаційних і науково-технічних процесів, що забезпечують надійність функціонування споруд і водосховищ й спрямовані на підвищення ефективності їх використання;

- створенні умов для охорони та природного і штучного відтворення біоресурсів водосховищ;

створенні умов для охорони мігруючих видів тварин у місцях їх тимчасового перебування на водоймах.

Одним із провідних принципів управління сталим використанням водних ресурсів є екологічна оптимізація роботи гідровузлів на річках та водосховищ. Інтенсивність і режим роботи усіх ГЕС, водозаборів, водоскидів, гідротехнічних і гідромеліоративних споруд тощо мають бути відкориговані з урахуванням їх впливу на стан водних екосистем та якість води.

Базовим положенням управління є раціональне та екологічно збалансоване природокористування, зокрема водокористування. Цей документ враховує принципи підтримання стійкості та непорушності екосистем, створення умов для збільшення біорізноманіття природних комплексів водойм та прилеглих територій.

Для цього вони мають забезпечувати існування режиму, максимально наближеного до природного, а саме:

- відтворення піків весняної повені - ранньовесняне спрацювання рівня для потужного промивання заплавно-острівних масивів верхніх ділянок водойм з метою запобігання їх заболочуванню та забезпечення умов для винесення надлишків органічних речовин;

- максимальне зменшення амплітуди коливання рівнів у весняно-ранньолітній період, що збігається з періодом нересту риби;

-  максимальне зменшення амплітуди коливання рівнів у зимовий період з метою запобігання загибелі зимуючих зачатків водної флори та фауни;

- введення охоронного режиму в місцях локалізації рідкісних, реліктових видів водних та навколоводних організмів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ

## РЕЖИМІВ РОБОТИ СТАВКІВ ТА ВОДОСХОВИЩ

Водосховище або став – це не просто місткість, з якої можна забрати стільки води, скільки в ній є. Це – засіб управління перерозподілом водних ресурсів у часі в заданому режимі та з визначеним об’ємом водозабору. Тому для забезпечення нормального функціонування водоспоживачів у багаторічний період необхідно суворо дотримуватися режиму забору води.

Порівняно з великими річками, де відбувається деяке нівелювання рівнів формування стоку, на малих річках різко проявляються усі локальні відхилення і зміни місцевих умов формування стоку від року до року. Тому їм властивий значний діапазон змін основних статистичних параметрів (так, на малих річках басейну Дніпра коефіцієнт варіації Сv змінюється в межах 0,19-1,12, співвідношення коефіцієнтів варіації та асиметрії Сv: Сs – у межах 0,5-0,7  і коефіцієнт автокореляції  r – у межах 0,15- 0,50).

Науково обгрунтоване планування, використання і охорона водних ресурсів повинні ґрунтуватися, по-перше, на врахуванні можливих джерел водозабезпечення в їх динамічній зміні і, по-друге, на перспективному розвитку усіх видів водоспоживання з безумовним прийняттям вимог впровадження нових безводних технологій, раціонального використання води як природного ресурсу.

Межа регулювання стоку для його господарського використання залежить від потенційних водних ресурсів річки у природному стані за багаторічний період, та від ландшафтних, фізико-географічних і соціально-економічних факторів, які визначають формування доступних для використання водних ресурсів та освоєння їх.

Ця межа ефективного регулювання стоку, є фактором, який визначає прямий і зворотний зв’язок між водогосподарськими системами річкових басейнів різного рівня підпорядкування, а останнє – характер формування і динаміку їх розвитку.

В умовах, коли суспільство зацікавлене у максимальній продуктивності та раціональному використанні природних, у тому числі й водних ресурсів, межу ефективного регулювання річкового стоку необхідно оцінювати як за ефективністю приросту капіталовкладень, що відповідають приросту коєфіцієнту регулювання стоку, так і за ефективністю сумарних капіталовкладень, потрібних для досягнення (після приросту) заданого коефіцієнта регулювання стоку. Така двоступінчата оцінка межі ефективного  регулювання річкового стоку дозволяє істотно підвищити ефективність використання водних ресурсів і накреслити  більш обгрунтовано як у часі, так і у просторі міжбасейнові та внутрішньобасейнові перекидання стоку.

Збереження річки, доля водосховищ та ставків на ній – це єдина проблема. Захоплення будівництвом ставків на річках призводить до зовнішнього тимчасового благополуччя обводнення, і оскільки вода й наноси надходять до річок по всій їх довжині, каскади ставків рано чи пізно будуть замулені і наступним поколінням не залишиться ні річок, ні ставків. Щоб цього не трапилося, створивши ставок, ми повинні дбати про його облагородження, регулярно чистити його, ремонтувати споруди гідровузла, будувати греблі з донними водовипусками, створювати водоохоронні зони з регламентованою господарською діяльністю, пам’ятаючи, що водні ресурси, хоча й поновлюються, мають обмежений характер.

  - Загальні умови порядку встановлення

режимів роботи ставків та водосховищ

1.1.1. Використання водних ресурсів ставків та водосховищ встановлюється з урахуванням пріоритетів водоспоживання та водокористування, а саме:

- водопостачання міст, селищ та сільських населених пунктів,                     промисловості і сільського господарства;

-  виробництво електроенергії;

-  зрошення земель;

-  промислове рибальство та рибництво;

-  воднотранспортні перевезення;

-  санітарно-екологічні попуски і рекреація;

-  аматорське і спортивне мисливство та рибальство.

1.1.2. Режим роботи каскаду ставків та водосховищ повинен плануватися з урахуванням умов спільної роботи як верхніх так і нижніх водойм, задовольняючи вимоги усіх водокористувачів і складатися на основі прогнозів притоку та з обов’язковим  здійсненням санітарно-екологічних попусків.

1.1.3. Важливою функцією водойм  також є боротьба з великими водопіллями для зменшення збитків  населенню і суспільному господарству.

Режим роботи водосховищ та ставків визначається з урахуванням потреб усіх галузей економіки у практично можливих межах. Водогосподарський розрахунок режимів роботи ставків та водосховищ має забезпечувати рівні і витрати води, які гарантують безперебійну роботу питних і промислових водозаборів, сприятливі умови культурно-побутового водокористування населення у верхньому и нижньому б’єфах, а також попередження заболочування водойми.

1.1.4. Основними водоспоживачами є комунальне господарство (водні об’єкти господарсько-питного та культурно-побутового призначення), промисловість, зрошуване землеробство. Основними водоспоживачами- водокористувачами є гідроенергетика, водний транспорт та рибне господарство.

1.1.5. Водний транспорт в умовах, коли рівні води у водосховищах вищі за рівень навігаційного спрацювання, є водокористувачем. Якщо ж необхідне спрацювання нижче РНС, водний транспорт стає водоспоживачем і для підтримання судноплавства зазнає додаткових збитків.

1.2. Правила експлуатації

ставків та водосховищ

1.2.1. Для раціонального використання водних ресурсів ставків та водосховищ і з метою забезпечення їх належного технічного стану і благоустрою, незалежно від відомчої приналежності, експлуатація водосховища повинна здійснюватися лише при наявності затвердженого паспорту водосховища (додаток № 1).

1.2.2. Основним документом, на основі якого  здійснюється управління режимом кожного ставка чи водосховища є Правила експлуатації використання їх водних ресурсів,  які розробляються для групи чи каскаду ставків та водосховищ, а при ізольованому розташуванні – для окремої водойми.

1.2.3. Правила експлуатації ставка, водосховища, каскаду чи групи водойм, а також водосховищ розташованих на кордоні чи території декількох областей, погоджуються (додатки №  2  та  3):

-  з обласними управліннями водного господарства;

-  з облсанепідстанцією;

-  з  обласними інспекціями з охорони природи;

-  з обласними управліннями охорони, використання, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства;

- із заінтересованими організаціями, підприємствами, агрофірмами, фермерськими господарствами.

1.2.4. Паспорт і Правила експлуатації ставка чи водосховища затверджуються облводгоспом або Держводгоспом (в залежності від обсягу водойми, її призначення та розташування).

1.2.5. Правила експлуатації окремих водосховищ, каскадів чи груп водосховищ, розташованих на території декількох областей чи мають значний вплив на стан річок та водокористувачів сусідніх областей незалежно від об’єму водосховищ, затверджуються Держводгоспом України.

1.2.6. Правила експлуатації використання водних ресурсів каскаду чи окремо розташованих водосховищ комплексного призначення розробляються проектними інститутами по завданню Держводгоспу України.

1.2.7. На окремо розташовані ставки, водосховища чи групу водосховищ, які знаходяться у будь яких формах користування (на умовах оренди,  у постійному користуванні або власності), Правила розробляються спеціалізованими проектними інститутами по завданню організацій які експлуатують  ці водосховища.

1.2.8. Всі водокористувачі, які користуються водними ресурсами  ставка, водосховища чи їх каскаду, включаються до Правил.

1.2.9. Затверджені Правила експлуатації водосховищ є керівним документом, обов’язковим для всіх організацій і відомств, що мають відношення до експлуатації або використання даного водосховища (групи або каскаду водосховищ).

1.2.10. Зміни і доповнення до діючих  Правил повинні вноситися після надання відповідними заінтересованими організаціями необхідних обґрунтувань органам, що затвердили цей документ.

1.2.11. Всі технічні документи, що регламентують режим роботи  ставка або водосховища і пов’язаних з ним споруд у нормальних експлуатаційних умовах (робочі правила управління водним режимом, що складаються для конкретних років і сезонів, плани подачі води, вироблення електроенергії, інструкції з експлуатації окремих споруд, інструкції з пропуску високих вод, за експлуатаційними спостереженнями, обліку водних ресурсів, оповіщенню та інформування і т.п.), розробляються відповідно до Правил експлуатації водойми.

1.2.12. Перехід підпірного гідровузла на режим роботи, не передбачений  Правилами або заборонений в умовах нормальної експлуатації, допускається лише у випадку виникнення непередбачених обставин, що загрожують безпеці і збереженню основних споруд, та вимагають прийняття невідкладних заходів. У цьому випадку режим роботи гідровузла змінюють у встановленому порядку за розпорядженням особи, відповідальної за його експлуатацію, з одночасним повідомленням про це місцевих державних органів, заінтересованих організацій і підприємств (водокористувачів), Держвогосп України.

1.2.13. Використання водних ресурсів у період початкової експлуатації ставка чи водосховища регламентується спеціальними тимчасовими правилами. Тимчасові правила розробляють з урахуванням обмежень, що накладаються в залежності від ступеня готовності споруд гідровузла і зони ставка чи водосховища.

Тимчасові правила розробляються організацією, яка розробила проект гідровузла або споруд, що утворюють став або водосховище до початку його наповнення. Тимчасові правила узгоджуються з будівельною організацією,   заінтересованими відомствами, органами Державного санітарного нагляду і рибоохорони.

# 1.3. Нормативні рівні води

1.3.1. Для кожного ставка чи водосховища встановлюються максимальний, мінімальний, нормальний і форсований рівні води у створі підпору при нормальній експлуатації, а також умови, при яких допускається перевищення нормального або максимально допустимого  підпірного рівня або спрацювання водосховища до мінімальних чи нижче мінімальних проектних рівнів. Водозабірні споруди повинні знаходитися нижче мінімальних проектних рівнів, і не перешкоджати спрацюванню водосховищ до відміток РМО в будь-який час  року.

Примітка: Спрацювання водосховища нижче мінімальних проектних рівнів дозволяється у виняткових випадках при економічній доцільності з урахуванням зміни роботи основних промислових, комунальних, іригаційних водозаборів і за умовами вимог рибного господарства.

1.3.2. Для водосховищ, які використовуються для судноплавства, встановлюють мінімальні навігаційні рівні води і мінімальний рівень, який гарантує безпечний  відстой   суден у зимовий період.

Примітки:

- при необхідності мінімальні навігаційні рівні встановлюють різними для окремих періодів навігації або різної нормативної забезпеченості;

-  гарантований рівень, зимового відстою флоту встановлюють у тому випадку, якщо він перевищує проектний рівень найбільшого спрацювання водосховища.

1.3.3. При використанні водосховища для боротьби з повенями, а також для багаторічного або глибокого сезонного регулювання стоку крім нормативних рівнів зазначених у пп.1.3.1. та 1.3.2., встановлюють рівень обов’язкового передповеневого (передпаводкового) спрацювання, що призначають з урахуванням очікуваної водності у період водопілля (або значного за обсягом дощового паводку).

1.3.4.Встановлюють мінімальні рівні, які забезпечуються в тих або інших створах нижнього б’єфу гідровузла, що утворює водосховище (мінімальний навігаційний на виході в річку судноплавної деривації, мінімальний зимовий у районах відстою суден, мінімальні  в створах важливих промислово-питних або іригаційних водозаборів і т.п.).

Встановлюють максимальні рівні води, допустимі в нижньому б’єфі у тих або інших умовах експлуатації, наприклад, у зимовий період або на водосховищах, які використовуються для боротьби з повенями, у період пропуску водопілля і паводків.

Примітка: Гранично допустимі максимальні і мінімальні рівні нижнього б’єфу встановлюють різними для різних періодів річного гідрологічного циклу або різної нормативної забезпеченості.

1.3.5. Встановлюють максимально допустимі значення амплітуди добових коливань і інтенсивності спаду рівнів верхнього і нижнього б’єфів для різних періодів річного гідрологічного циклу.

1.4. Управління  водним  режимом

1.4.1.	Водовіддачу, яку ставок чи водосховище здатне забезпечити в несприятливих стокових умовах з необхідною надійністю (гарантований об’єм і витрати подачі води на водопостачання, зрошення, судноплавство, гарантоване вироблення енергії на гідростанції і т.п.), встановлюють проектними розрахунками. Підвищення показників використання ставу чи водосховища, тобто збільшення його корисної віддачі понад розміри, встановлені проектом і Правилами експлуатації, особливо, якщо водні ресурси використовують  при високому ступені регулювання, допускається на основі уточнення водогосподарського балансу або перегляду прийнятих норм надійності водопостачання і лише по спеціальному рішенню органу, що затвердив Правила.

1.4.2. При виконанні розрахунку режиму роботи водойми (особливо у літній період) слід враховувати великі витрати води на випаровування з водної поверхні водосховищ, а також на безповоротне використання для промислового, комунального, сільськогосподарського водоспоживання та на санітарно-екологічні попуски.

1.4.3. Надійність постачання споживачів водою у встановлених розмірах з водосховища, призначеного для внутрішньорічного (сезонного) або багаторічного перерозподілу водних ресурсів, необхідно забезпечувати суворим дотриманням диспетчерського графіку регулювання стоку. Диспетчерські графіки повинні розроблятися при складанні проекту підпірного гідровузла і входити складовою частиною до Правил експлуатації  водосховища. Диспетчерські графіки уточнюють при зміні умов роботи водосховища або складу водоспоживачів і водокористувачів, а також у міру накопичення експлуатаційного досвіду.

1.4.4. Диспетчерські графіки регулювання стоку повинні визначати поточні і майбутні (на найближчий відрізок часу) режими витрат водних ресурсів (величини або межі коливання величин забору води на водопостачання і зрошення, розміри судноплавних, рибогосподарських і інших обов'язкових  попусків - середньодобових і базисних, тобто мінімальних у межах доби; вироблення енергії на гідроелектростанціях припустимі амплітуди коливання рівнів і витрат при добовому і тижневому регулюванні і т.д.) у залежності від періоду року (календарної дати, фази і гідрологічного циклу і т.п.) наявного запасу води в даному водоймищі або у декількох спільно працюючих водосховищах, обсягів припливу (поточного або, при наявності достовірного гідрологічного прогнозу, очікуваного у наступний період).

При необхідності органи по регулюванню використання і охороні вод проводять Міжвідомчі наради по встановленню режимів роботи окремого водосховища або групи водосховищ на визначені гідрологічні фази або періоди року за участю представників заінтересованих міністерств, відомств і організацій.

1.4.5. У диспетчерських графіках регулювання стоку встановлюють також обмеження, що накладаються на роботу підпірного гідровузла (або окремих його споруд) для забезпечення їх безпеки і збереження, для боротьби з замуленням водосховища, а також в інтересах окремих водокористувачів  і водоспоживачів у тій мірі, у якій ці інтереси доцільно враховувати стосовно до даного водосховища або гідровузла (наприклад обмеження витрат води, що скидаються через споруди в нижній б'єф або забираються в дериваційні канали, у залежності від глибини наповнення для запобігання розмивів русла; обмеження амплітуди добового і тижневого регулювання на гідроелектростанціях за умовами судноплавства, іригації, рибного господарства і т.п.; обмеження глибини або інтенсивності спрацювання  водосховища по інших умовах).

1.4.6. Диспетчерські графіки регулювання стоку повинні передбачати порядок обмеження або припинення водоподачі при умовах, які виходять за межі прийнятої для даного споживача або групи споживачів розрахункової надійності водопостачання. В реальних експлуатаційних умовах можливі відступи (видхилення) від цього порядку, тобто збільшення в зазначених вище умовах об’єму водоподачі одному зі споживачів за рахунок інших. Це  допускається тільки за рішенням органу, який затвердив Правила експлуатації водойми, і при цьому без зниження об’єму і погіршення питного водопостачання.

1.4.7. Диспетчерські графіки регулювання стоку повинні передбачати витрати відносних надлишків води (тобто надлишків припливу понад мінімальні, необхідні для підтримки гарантованої водовіддачі або енерговіддачі, а також надлишків запасу води понад об’єм, мінімально  необхідний  для забезпечення гарантованої віддачі з заданою надійністю) і їхнє використання з найбільшим економічний ефектом. У водосховищах комплексного призначення відносні надлишки води повинні використовуватися в інтересах усіх або більшості водокористувачів.

1.4.8. Витрати води, що скидаються з водосховища у нижній б’єф не повинні бути нижче передбачених  проектом мінімально прийнятних витрат води, що забезпечують безперебійну роботу промислових, комунальних водозабірних споруд, розташованих нижче по річці, та підтримувати біологічний і санітарний її стан.

На судноплавних річках у період навігації попуски в нижній б’єф гідровузла водосховища не повинні бути менше встановлених проектом гарантованих попусків і мінімальних середньодобових  витрат води.

1.4.9. Добове і тижневе регулювання на гідроелектростанціях здійснюють відповідно до вимог енергосистеми при дотриманні обмежень, погоджених з іншими заінтересованими водоспоживачами відповідно до Правил водосховища.

1.4.10. Для водосховищ, розташованих у гірських районах із селевими явищами, у Правилах передбачається режим роботи водосховищ на період руху селей, а також порядок і терміни промивання або звільнення водосховищ від замулення селями.

1.5. Охорона вод від забруднення

1.5.1. У відповідності зі статтею 81 Водного Кодексу України до комплексу заходів щодо збереження водності річок та водосховищ і охорони їх від забруднення належить:

- створення прибережних захисних смуг вздовж  річок та водойм;

- створення спеціалізованих служб по догляду за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, гідротехнічними спорудами та підтримання їх у належному стані;

- впровадження грунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території водозбору;

- здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних протиерозійних заходів, а також створення для організованого відводу поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски, акведуки, тощо) під час будівництва і експлуатації шляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;

- впровадження водозберігаючих технологій та здійснення водоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на березі водного об’єкту.

1.5.2. Контроль за якістю води у водоймищах здійснюють лабораторні служби Мінприроди, Держводгоспу, Укргідрометцентру та органи санітарного нагляду МОЗу.

Крім того, систематичний лабораторно-виробничий контроль за умовами скидання стічних вод і їх вплив на якість вод водосховищ здійснюється водокористувачами, що мають відповідні лабораторії.

1.5.3. У відповідності зі статтями 81, 87 та 88 Водного Кодексу України,  і нормативним документом „Проектування, упорядкування та експлуатація водоохоронних зон водосховищ” ВБН 33- 4759129 -03 -05-92, передбачаються водоохоронні зони навколо водних об’єктів для запобігання їх забруднення і замулення. В Правилах розробляються умови і порядок експлуатації водоохоронних зон та прибережних смуг.

Якщо проекту на водойму немає або в проектах водоохоронні зони не зазначені, то останні намічаються при розробці Правил.

1.5.4. Скидання у водосховище виробничих, побутових і інших видів відходів забороняється.

Використання водосховища для скидання промислових, комунально-побутових, дренажних і інших стічних вод здійснюється тільки з дозволу органів по регулюванню використання й охороні вод після узгодження з органами, що здійснюють державний санітарний нагляд, охорону рибних запасів та з іншими заінтересованими організаціями.

Скидання стічних вод допускається тільки у тих випадках, якщо вони не призведуть до збільшення вмісту у водосховищі забруднюючих речовин понад встановлені норми і за умови очищення водокористувачами стічних вод до меж, встановлених органами по регулюванню використання й охороні вод і органами санітарного нагляду.

Судна, що плавають на водосховищі, повинні бути обладнані пристроями для збору стічних вод і твердих відходів, а порти їхньої приписки  пристроями для переробки і знешкодження усіх відходів, зібраних із суден.

1.5.5. З водойм – охолоджувачів, які призначені для прийому термальних вод ТЕЦ, ТЕС, АЕС,  АТЕЦ та ін., прямоточний скид води у основне водосховище або річку, як правило, заборонено.

У виключних випадках скид термальних вод здійснюється за окремим регламентом погодженим у встановленому порядку.

1.5.6. Водойми-охолоджувачі ТЕЦ, ТЕС, АЕС,  АТЕЦ та ін., що будуються та НПУ яких не перевищують НПУ водосховища мають бути відділені від основного водосховища глухими фільтруючими дамбами. Якщо НПУ водойми-охолоджувача вище НПУ основного водосховища – дамби мають бути нефільтруючими. Використання безпосередньо акваторії водосховища як водойми-охолоджувача ТЕЦ, ТЕС, АЕС,  АТЕЦ та ін. – забороняється.

1.5.7. Для малопроточних і замкнутих водойм, розташованих у межах населених пунктів необхідно передбачати заходи по збільшенню проточності та водообміну у літній період.

1.5.8.Заходи по санітарно-екологічній охороні водних об’єктів у зоні впливу ставка або водосховища мають складатися із:

- заходів по боротьбі з забрудненням водних об’єктів виробничими, господарсько-побутовими, колекторно-дренажними та скидними водами з меліоративних систем, а також поверхневим стоком з територій населених пунктів і сільськогосподарських угідь;

- заходів по боротьбі з надмірним цвітінням води, мікроводоростями, заростанням  та ін.;

- заходів по боротьбі з спливанням торфяників;

- заходів по регулюванню наносів у водоймах;

- заходів по попередженню від виснаження та забруднення грунтових вод;

- заходів по зменшенню площі мілководь з глибинами менше 2 м;

- заходів по попередженню виплоду гнусу, комарів, кліщів, протималярійні заходи (на півдні) та боротьба з тваринами які є розповсюджувачами інфекційних та паразитарних хвороб.

1.6. Гідрометеорологічне обслуговування, облік водних ресурсів,

інформування та оповіщення

1.6.1. Служба експлуатації водосховища повинна забезпечуватися своєчасною і повною гідрологічною, метеорологічною інформацією та прогнозами. Зміст і обсяг цієї інформації так само, як і організація гідрометеорологічного обслуговування, встановлюються при розробці проекту водосховища або утворюючого його гідровузла та уточнюються у період  експлуатації.

1.6.2. В інтересах правильної експлуатації водосховищ необхідно безперервне накопичення даних щодо наявності і використання водних ресурсів споживачами, для чого на кожному водосховищі необхідно вести ретельний облік припливу і витрат води.

1.6.3. Облік припливу до великих водосховищ комплексного користування і витрати води у річці нижче водосховищ обсягом більш 100 млн.куб.м виконує Укргідрометцентр.

1.6.4. Облік припливу і скидання води на водосховищах обсягом до 100 млн.м3 здійснює експлуатаційний персонал гідровузлів відповідно діючим вказівкам та інструкціям Укргідрометцентру.

1.6.5. Облік витрат і додаткового надходження води на усіх водосховищах веде експлуатаційний персонал споруд, розташованих на водосховищах (промислові, комунальні, іригаційні, рибогосподарські водозабори, короткочасні попуски води на розведення стічних вод, скидання у водосховище підземних і шахтних вод, перекидання води з інших або до інших басейнів, забір води у канали, подача у наливні водосховища і т.д.).

Відповідальність за правильність і повноту обліку водних ресурсів, що витрачаються з водосховища, а також за своєчасну передачу обласним гідрометцентрам  інформації про кількість води, що витрачається або води, що забирається, покладається на організації, що експлуатують гідровузол і водозабірні спорудження на водоймищі.

1.6.6. Повсякденні гідрологічні і метеорологічні спостереження на великих водосховищах, узагальнення матеріалів по їх гідрометеорологічному режиму і складання декадних, місячних і квартальних водних балансів ведуться, як правило, областними гідрометцентрами.

1.6.7. Усі водоспоживачі і водокористувачі, пов’язані з водосховищами, зобов’язані передавати областним гідрометцентрам у погоджений термін зведення про фактичні і плановані величини забору або скидання води. Такі зведення, у разі потреби, передаються Держводгоспу і його органам на місцях (басейновим управлінням водних ресурсів, облводгоспам, регіональним відділам водних ресурсів).

1.6.8. Узагальнені матеріали по гідрологічному режиму водосховищ і їх водному балансу, а також гідрометеорологічні прогнози регулярно передаються Укргідрометцентром  усім заінтересованим організаціям і відомствам.

1.6.9. По малих і середніх водосховищах обсягом при НПР менше 100 млн.м3 матеріали по гідрометеорологічному режиму і водному балансу узагальнюють, як правило, органи експлуатації, повідомляючи, у разі потреби, гідрологічні і водогосподарські данні Укргідрометцентру та службам Держводгоспу.

Примітка. Питання про участь експлуатуючої організації в обліку припливу води у водосховище, узагальнення гідрологічних даних і складанні водних балансів водосховища вирішується в кожному окремому випадку за узгодженням між експлуатуючою організацією і Укргідрометцентром.

1.6.10. На великих водосховищах, особливо при комплексному їх використанні, формується система оповіщення організацій і відомств, пов’язаних за родом діяльності з річкою або водосховищем, про намічені та які відбулися зміни в режимі подачі води окремим споживачам та у роботі гідровузла (плани спрацювання і наповнення водосховища, дані про фактичні рівні води, введення або зняття обмежень водозабору, плани подачі води у нижній б’єф гідровузла і дані  про фактичні робочі попуски та холості скиди, дані про намічений режим добового і тижневого регулювання на гідроелектростанціях і т.д.). Зміст і терміни інформації, що передається, встановлюються за узгодженням між експлуатуючими організаціями гідровузла і заінтересованими водокористувачами.

1.6.11.Органи місцевого самоврядування населених пунктів, розташованих на берегах водосховища або на річці нижче гідровузла, повинні завчасно оповіщатися організацією, що експлуатує гідровузол про порядок пропуску повеней і паводків та інших змін режиму роботи водосховища, пов’язаних з підйомом або зниженням рівнів води, з метою завчасного попередження населення і проведення охоронних заходів.

1.6.12. Контроль за дотриманням Правил експлуатації водосховищ здійснюють місцеві органи самоврядування та організації Держводгоспу.

1.7. Встановлення мінімально допустимих витрат води

з малих водосховищ та ставків

1.7.1. Регулювання стоку річок водосховищами та ставками супроводжується трансформацією гідрографа річкового стоку що обумовлює зміну динамічного потоку у верхньому і нижньому б’єфах, особливо у меженний період, характер водообміну на частині річки у межах зони підпору.

1.7.2. Зміна динаміки річкового потоку супроводжується різким зменшенням його здатності до транспортування, унеможливлення нормальних умов природного самоочищення потоку, погіршенням умов формування та проходження витрат які забезпечують санітарну промивку русла і пойми, порушенням водного режиму на прилеглих землях.

1.7.3. Зміна характеру водообміну і затоплення прибережних земель супроводжується утворенням застійних зон, накопиченням органіки та погіршенням умов її мінералізації, що у результаті призводить до погіршення якості річкової води.

1.7.4. Інтенсивний водозабір з річки або з підземного водоносного горизонту, який безпосередньо пов’язаний з річкою, супроводжується різким зменшенням витрат нижче водозабору, особливо у маловодні роки, що сприяє погіршенню санітарно-гідробіологічного режиму.

1.7.5. Сільськогосподарське освоєння водозборів малих річок, що супроводжується зміною природної структури сільгоспугідь і вплив важкої техніки на грунтовий покрив сприяє розвитку  процесів  ерозії, кількісно збільшується попадання до річкової мережі продуктів ерозії, і як наслідок, замулення та засмічення річки.

1.7.6. Скид відпрацьованих (навіть очищених за стандартною схемою) вод у малі річки в сучасних умовах супроводжується різким погіршенням якості води через загибель у річковому потоці аеробних бактерій, які визначають здатність потоку очищатися природним шляхом.

1.7.7. З метою збереження малих річок, як джерела місцевого водозабезпечення і природних елементів ландшафту в умовах господарського використання їх природних ресурсів необхідно формувати  штучний гарантований гідрограф, який забезпечить нормальне функціонування водної екосистеми річки.

1.7.8. Мінімально допустима витрата (далі МДВ), що має залишатися у річці при господарському використанні її водних ресурсів, встановлюється з метою:

- збереження нормальних умов для функціонування водної екосистеми;

- недопущення змін санітарно-екологічних та гідробіологічних умов на окремих ділянках річок (особливо у нижніх і верхніх б’єфах водосховищ та ставків);

- дає можливість розбавлення стічних вод, що потрапили до річки;

- зберігає умови використання водного об’єкту в рекреаційних цілях;

- збереження річки, як природного елементу ландшафту.

1.7.9. Величини МДВ встановлюються :

- для створів усіх водосховищ та ставків;

- для створів усіх водозаборів і скидів використаних вод;

- для гирлової частини річки.

1.7.10. Контрольні створи і ділянки річок, по яких виконуються розрахунки МДВ, визначаються лінійно-функціональною схемою річкової водогосподарської системи.

1.7.11. За відсутності необхідного водогосподарського попуску у нижній б’єф, та за наявності на ділянці нижнього б’єфу ще і скиду використаних вод –  створ МДВ має бути нижче водовипуска.

1.7.12. За наявності необхідного водогосподарського скиду у нижній б’єф (для водокористувачів) – створ МДВ має бути  на дільниці нижче водозабору, та при наявності скиду відпрацьованих вод – на ділянці нижче скиду.

1.7.13. МДВ необхідно враховувати як одного з учасників водогосподарського комплексу, який використовує воду без забору її з річки та має жорсткий (обов’язковий) режим внутрішньорічного розподілу із забезпеченістю безперервності Р = 95 %.

1.7.14. Встановлена величина МДВ враховується у повному обсязі у витратну частину водогосподарського балансу відповідно з  внутрішньорічним режимом.

1.7.15. Усі споруди по довжині річки мають забезпечити пропуск наростаючої скидної витрати МДВ і необхідний господарський попуск для водокористувачів, розташованих у нижньому б’єфі.

1.7.16. Додатково МДВ не встановлюється у випадку, якщо водокористувач використовує воду без її забору (малі ГЕС) та їх скиди з водосховищ, що проходять через установки, більше або дорівнюють МДВ.

1.7.17. У разі відсутності зосередженого скиду відпрацьованих вод у річку за розрахункові значення встановлюється МДВ для кожного місяця у розмірі мінімальних середньомісячних витрат 95 % забезпеченості.

1.7.18. У разі відповідного обгрунтування допускається (для гірських та передгірських річках, маловодних районів та при виконанні водоохоронних інженерно-екологічних заходів) зменшення величини МДВ, встановленої у п. 1.7.13 при виконанні пп. 1.7.15 та 1.7.19.

1.7.19. Для урбанізованих територій МДВ малих річок, а також пересихаючих річок, встановлюється за умови збереження річки як елементу природного міського комплексу, але не менше 100 л/сек.

1.7.20. Встановлення величини МДВ виконується у два етапи:

На першому етапі величина МДВ встановлюється шляхом гідрологічних розрахунків.

На другому – встановлена величина МДВ перевіряється у відповідності вимогам п.1.7.8. у частині збереження здатності водотоку до самоочищення, незамулювання та незаростання русла, обводнення прируслових територій та ін.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СТАВКІВ ТА ВОДОСХОВИЩ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ

Вихідні данні щодо експлуатаційних режимів роботи каскадів ставків та водосховищ:

- величина річного стоку водотоку в створах гідровузлів, та в гирлі при 10, 25, 50, 75, 95 %-ній забезпеченості стоку;

- відмітки горизонтів води у ставках та водосховищах (нормально-підпірного, мертвого об’єму, навігаційного і передповеневого спрацювання) та об’ємів води - повного, робочого, корисного (літнього та зимового) згідно з проектними даними та кривими об’ємів і площ водойм;

- враховується також тип регулювання стоку: річне, сезонне, тижневе або добове регулювання;  специфічні умови водоспоживання кожної галузі, а також вимоги і взаємовплив галузевих інтересів на природне середовище у різні періоди року.

Проектний режим ставка або водосховища передбачає:

- наповнення весняною повінню до позначки ПНР;

- спрацювання водойми залежить від її призначення і може здійснюватися  протягом усього року або якогось окремого сезону;

- спрацювання водойми до РМО може виконуватися перед початком значної за обсягом весняної повені (після складання Укргідрометцентром прогнозу об’єму повені у басейні річки - вищою за середньо-багаторічну повінню з метою зменшення негативних наслідків дії повеневих вод);

- на транзитних водоймах не передбачається планового спрацювання рівня - воно дозволяється тільки в аварійних випадках.

Режим роботи каскаду ставків та водосховищ повинен плануватися з урахуванням умов спільної роботи як верхніх так і нижніх водойм, задовольняючи вимоги усіх водокористувачів і складатися на основі прогнозів притоку та з обов’язковим  здійсненням санітарно-екологічних попусків.

З урахуванням наведених вище положень слід планувати такий режим роботи водойми у межах річного періоду. Рік розбивають на три періоди:

1)  літньо-осінній (червень-жовтень);

2)  осінньо-зимовий (листопад-лютий);

3) весняний період наповнення водосховища (березень-травень).

2.1. Режими роботи ставків та водосховищ

у літньо-осінній період (червень-жовтень)

У літньо-осінній період спрацювання водосховищ та ставків виконується на підставі диспетчерських графіків з урахуванням водогосподарських, санітарно-гігієнічних та екологічних обставин у кожному річковому басейні окремо. У разі необхідності встановлюється черговість спрацювання водосховищ, починаючи з верхньої частини каскаду, або з водосховища, яке має найбільший регулюючий обсяг води.

2.1.1.У літньо-осінній період водосховища та ставки здійснюють сезонне регулювання стоку. Режим їх роботи визначається вимогами всіх учасників водогосподарського комплексу та необхідністю ощадливої витрати водних ресурсів на весь літньо-осінній період.

У цей час режим їх роботи регулюється санітарно-гігієнічними та навігаційними умовами. Санітарно-гігієнічне значення водосховища або ставка визначається його розташуванням відносно населених пунктів та наявності питних водозаборів.

2.1.2. Поки приточні витрати достатні для забезпечення усіх водоспоживачів у повному обсязі, включаючи санітарний попуск, водойма утримується на НПР.

2.1.3. Гарантовані середньодобові витрати у нижній б’єф ставків та водосховищ встановлюються у  розмірі  не  менше  мінімальних  середньомісячних витрат 95 % забезпеченості для кожного місяця (п.1.7. - встановлення мінімально допустимих витрат).

2.1.4. Середньомісячний санітарний попуск витримується за умови, що рівні води у водосховищі знаходяться в межах зони гарантованої віддачі на диспетчерському графіку. При рівнях води в межах зазначеної зони збільшення середньомісячної витрати понад мінімально допустимих витрат не передбачається.

2.1.5. У випадку, якщо рівень води у ставку або водосховищі знизиться до рівня літнього спрацювання або виявиться тенденція до цього, з метою запобігання глибокому спрацюванню витрата в нижній б’єф завчасно знижується до мінімально допустимих витрат. Для забезпечення цієї витрати спрацювання водосховища передбачається аж до РМО. Річковому транспорту в цьому випадку вводяться обмеження.

2.1.6. При рівнях води в зоні повного водозабезпечення надлишки води використовуються для гідроенергетики зі збільшенням витрати у нижній б’єф.

2.1.7. При наявності сгінно-нагінних явищ коливання рівнів води можуть перевищити зазначені межі. Короткочасні підвищення рівня над НПР через вітровий нагін передбачені проектом і не вважаються форсуванням.

2.1.8. Добове регулювання потужності ГЕС, або значні за обсягом водозабори, у травні-червні, поки не закінчиться нерестовий період, обмежується коливанням рівнів води у нижньому б’єфі встановленим органами рибоохорони та Правилами експлуатації ставка чи водосховища.

2.1.9. Режими роботи ставків чи водосховищ, які працюють у каскаді  розглядаються і встановлюються разом, тобто комплексно для усього каскаду і регламентуються  їх диспетчерськими графіками.

2.1.10. Спрацювання рівня води у ставку чи водосховищі для збільшення виробітку електроенергії допускається тільки при наявності надлишку води. Після введення обмежень водоспоживачів спрацювання для збільшення виробітку електроенергії не допускається.

2.2. Режими роботи ставків та водосховищ

у осінньо-зимовий період (листопад - лютий)

2.2.1.  Основним завданням у осінньо-зимовий період є підготовка водойм до пропуску повеней та забезпечення водою населення і суспільного господарства протягом наступного року.

2.2.2. Обов’язковою умовою для встановлення режиму роботи ставків та водосховищ у осінньо-зимовий період є необхідність їх наповнення в розрахунково-маловодні роки. Необхідно також забезпечити оптимальні умови для пропуску повені, особливо коли водойми працюють у каскаді.

До одержання офіційного гідрологічного прогнозу  щодо обсягу повені у басейні річки, орієнтовно, можна передбачати за снігозапасами на водозбірній площі. При снігозапасах близько норми на водозбірній площі (середньобагаторічні показники) розрахункові рівні води у водоймах на 1 березня у північних і східних областях та на 1 лютого у західних і південних областях мають бути дещо нижчими  НПР, але за умови обов’язкового заповнення водойми до НПР протягом повені.

2.2.3. Більш глибоке передповеневе спрацювання рівня води у водоймі можливе лише за наявності прогнозу обсягу повені більше середньобагаторічних значень.

2.2.4. У маловодну повінь (прогноз обсягу повені менше середньобагаторічних значень – понад 75% забезпеченості) передповеневе спрацювання рівня води у водоймах не проводиться. У цьому випадку режим роботи встановлюється на наповнення водойми до НПР і економного використання водних ресурсів протягом подальшого періоду.

2.2.5. Обсяги і темпи осінньо-зимового та передповеневого спрацювання водойми враховуються її Правилами експлуатації.

2.3. Режими роботи водойм у весняну повінь

(березень - травень)

2.3.1.  Режим роботи ставків і водосховищ у весняний період визначається прогнозами обсягу водопілля, які складає Укргідрометцентр.

Перший довгостроковий прогноз обсягу та максимальних витрат водопілля річок України надається Укргідрометцентром 5 березня. Він використовується для визначення передповеневого режиму роботи водойм, а також для встановлення режиму їх роботи у період водопілля. Наступні довго- і короткострокові прогнози використовуються для коригування наміченого режиму.

2.3.2.  На початок весняного водопілля водосховища мають бути з позначками нормального передповеневого спрацювання встановленого їх Правилами експлуатації. Лише в особливих випадках, оговорених у пп. 2.2.3.та 2.2.4. рівні води до 1 березня можуть відрізнятися від нормальних.

2.3.3.  Основним завданням в маловодні водопілля є заповнення водосховищ до НПР при мінімумі обмежень водоспоживачів і водокористувачів.

2.3.4. З метою недопущення незаповнення водойми у маловодні водопілля його спрацювання обмежується за умов, викладених у Правилах його експлуатації, або не проводиться зовсім (окрім мінімальних санітарних попусків).

2.3.5. У роки з середнім за обсягом водопіллям, коли заповнення водосховищ до НПР не викликає сумнівів, вимоги всіх учасників водогосподарського комплексу виконуються повністю.

2.3.6.  У багатоводні водопілля основним завданням регулювання стоку є зрізка максимальних витрат для досягнення мінімальних збитків від затоплення. Інтереси учасників водогосподарського комплексу враховуються тільки тією мірою, в якій це не вплине на зниження максимальних витрат водопілля.

У катастрофічно багатоводні водопілля (1-10 % забезпеченості) режим роботи водосховищ також визначається умовами, що забезпечують безаварійний стан споруд гідровузлів і безпеку населення та господарств прибережної зони.

2.3.7. У середні і багатоводні водопілля розглядається можливість збільшення коливань рівнів у нижніх б’єфах ГЕС з метою безаварійного пропуску повені і недопущення холостих скидів.

2.3.8. При винятково великих водопіллях (1-25 % забезпеченості), з витратами які перевищують пропускну здатність гідровузла, з метою забезпечення безаварійної його роботи водосховище в обов’язковому порядку повинне бути спрацьоване до РМО на підйомі водопілля до того, як приплив досягне максимуму.

З ростом притокових витрат рівні у водосховищі утримуються на РМО за рахунок відкриття затворів водоскидів, при подальшому збільшенні притокових витрат водосховище заповнюється, й зростає пропускна здатність гідровузла.

Якщо рівень води біля греблі гідровузла не досягне НПР, а притокові витрати почнуть зменшуватися, необхідно не менш як 2-3 доби зберігати максимально досягнуті скидні витрати, а потім шляхом поступового закриття затворів водоскиду заповнити водосховище до НПР, Якщо ж рівень води біля греблі гідровузла перевищить НПР, то протягом усього часу форсування необхідно працювати з повною пропускною здатністю гідровузла.

2.3.9. Добове регулювання потужності ГЕС у період нересту риби обмежується коливанням рівнів води у водоймі органами рибоохорони по кожному річковому басейну окремо.

2.3.10. Інтенсивність добового спрацювання водосховища при льодоставі встановлюється його Правилами експлуатації.

Додатки

Додаток 1

Зразок паспорта водосховища (ставка)

І. Коротка пояснювальна записка.

- Назва водосховища (ставка) -

- Назва річки (водотоку)  -

- Місце знаходження греблі -

водосховища -

- Призначення  -

- Рік здачі в експлуатацію  -

- Відстань від гирла річки до греблі  -

- Тип водосховища  -

- Вид регулювання  -

- Дата наповнення до НПР  -

- Наявність акта прийому в експлуатацію водосховища  та гідровузла  -

- Наявність Правил експлуатації  -

- Експлуатується у каскаді чи ізольовано  -

- Замовник проекту  -

- Розробник проекту  -

- Відомча приналежність гідровузла -

- Балансова вартість споруди  -

- Користувач (і)  -

- Наявність документа що дозволяє користування водним об’єктом (договір про  оренду) -

- Наявність дозволу на спецводокористування (кому і коли видано)  -

ІІ. Характеристика річки (водотоку).

- До якого басейну належить річка (водоток)  -

- Водозбірна площа, км2   -

- Характеристики стоку:

- модуль річного стоку, л/с  з 1 км2  -

- коефіцієнт варіації   -

- середній багаторічний обсяг соку, тис.м3:

- за рік  -

- за період повені -

- за період межені -

- витрати води, м3/с:

- середня багаторічна -

- максимальна (1% забезпеченості) -

- мінімальна (95% забезпеченості) -

4. Внутрішньорічний розподіл стоку, тис. м3:

| Водність року | Забезпече- ність (%) | М і с я ц і р о к у |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Середній | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Маловодний | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Дуже маловодний | 95 |  |  |  |  |  |  |

(продовження)

| Водність року | М і с я ц і р о к у |
| --- | --- |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Середній |  |  |  |  |  |  |
| Маловодний |  |  |  |  |  |  |
| Дуже маловодний |  |  |  |  |  |  |

ІІІ. Характеристика водосховища (ставка).

(у Балтійській системі висот)

- Довжина, м  -

- Максимальна ширина, м   -

- Найбільша глибина, м  -

- Середня глибина, м  -

- Площа водного дзеркала при НПР, км2  -

- Рівень при НПР, м  -

- Підпертий максимальний рівень (форсований), м  -

- Рівень мертвого об’єму (мінімальний) РМО, м  -

- Об’єм при НПР, тис.м3   -

- Об’єм при форсованому рівні, тис.м3   -

- Об’єм при РМО, тис.м3 -

- Корисний об’єм, тис.м3  -

13. Витрати на випаровування та фільтрацію протягом року.

ІУ. Характеристика греблі.

- Тип, конструкція  -

- Матеріал  -

- Розміри:

  - ширина по гребню, м  -

  - довжина, м  -

  - максимальна висота, м  -

- Закладання укосів:

  - верхового  -

  - низового   -

- Кріплення укосів:

  - верхового  -

  - низового   -

6. Переїзд -

У. Характеристика водоскидної споруди.

1. Тип   -

2. Матеріал  -

3. Величина отвору, м   -

4. Затвори щитові   -

5. Витрати води через споруду гідровузла, м3/с  -

УІ. Відвідний канал.

- Довжина, м  -

- Ширина по дну, м  -

- Кріплення  -

- Пропускна спроможність, тис.м3   -

УІІ. Прибережні захисні смуги.

1. Розмір (ширина) смуги, м   -

2. ЇЇ стан  -

Х.Основні характеристики водокористувачів.

ХІ. Рекомендації по експлуатації водосховища (ставка).

ХІІ. Графічні матеріали.

- Схема водосховища (ставка).

- План гідровузла.

- Повздовжні профілі по осі водоскиду.

Додаток 2

Зразок переліку питань, що викладаються у

Правилах експлуатації водосховищ ємністю більш 10 млн.м3

1.Коротка характеристика призначення водосховища (групи або каскаду водосховищ) і його регулюючої здатності (основні параметри природного припливу, перелік вище розташованих  водосховищ і гідроспоруд), оцінка їх впливу на режим припливу і т.д..

3. Основні параметри водосховища і нормативні підпірні рівні.

4. Основні морфометричні і гідравлічні характеристики водосховища.

5. Компонування гідровузла і короткі технічні та гідравлічні характеристики споруд, устаткування,  водопропускні отвори гідровузла (турбін, водоспусків, водоскидів, шлюзів і т.п.).

6. Проектний і фактичний склад водоспоживачів і водокористувачів їх основні вимоги: порядок задоволення потреб у воді і проектні нормативи надійності їх забезпечення.

- Основні проектні показники використання водних ресурсів водосховища і гідровузла (об’єм водоподачі, гарантовані витрати і рівні води, водноенергетичні показники і т.п.).

8. Порядок використання водних ресурсів водосховища в маловодні періоди (основні правила диспетчерського регулювання стоку; обмеження, що накладаються на розміри водоподачі і коливання рівнів верхнього і нижнього б’єфів в інтересах комплексного використання водних ресурсів; гранично припустима інтенсивність спрацювання і наповнення водосховища, порядок використання гідрологічних прогнозів; рекомендації з використання надлишків припливу і т.п.).

9. Порядок пропуску високих вод через споруди гідровузла (основні положення, диспетчерські схеми і т.п.).

10. Заходи щодо боротьби з наносами.

11. Заходи щодо санітарної охорони вод.

12. Основні права й обов'язки водокористувачів і водоспоживачів.

13. Порядок гідрометеорологічного обслуговування організацій, що експлуатують гідровузли, експлуатаційних спостережень, обліку водних ресурсів. Порядок інформації і оповіщення про водний режим.

14. Графічні матеріали:

а) схема   розташування водосховищ і водозаборів у басейні річки;

б) криві залежності об’ємів і площ дзеркала від урізу води у водоймищах;

у) диспетчерські графіки водосховищ.

Додаток № 3

Зразок переліку питань, що викладаються у

Правилах експлуатації ставка та водосховища

ємністю до 10,0 млн.м3

- Загальні положення.

- Характеристика водних ресурсів.

3. Характеристика водосховища і гідротехнічних споруд (паспортні дані).

4.	Водоспоживачі і водокористувачі, порядок задоволення їх вимог. Права та обов'язки водокористувачів і водоспоживачів.

5.	Водогосподарський режим роботи водоймища в період літньо-осінньої і зимової межені (диспетчерські графіки регулювання стоку).

Обмеження, що накладаються на водокористувачів і водоспоживачів в інтересах комплексного використання водних ресурсів.

6. Порядок пропуску високих вод.

7. Порядок оповіщення та обмін інформацією.

8. Графічні матеріали:

а) схема гідровузла  (водосховище, гребля, водозабори);

б) крива залежності об’ємів і площ дзеркала від урізу води          водосховища;

в) диспетчерський графік роботи водосховища.

Література

1. Положение о порядке использования водных ресурсов водохранилищ УССР.  Киев-1973, Министерство мелиорации и водного хозяйства УССР.

2. Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ. СанПиН 3907-85, Москва - 1987, Министерство здравоохранения СССР.

3. В.Перехрест, Т.Чекушкіна. Малим річкам – чистоту і повноводність. Київ „Урожай” - 1984.

4. В.Перехрест, Т.Огиевськая. Установление минимально допустиміх расходов води на малих реках. УкрНИИВЄП, Киев – 1990.

5. А.Яцик, А.Томільцева, О.Волошина, Д.Гожик та інш. Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду. Київ „Генеза” - 2001.

6. Е.Алаторцев. Комплексное использование местного стока. Москва „Колос”-1971.

7. А.Томільцева, Д.Гожик, Л.Жидкова, В.Самойленко. Проектування, упорядкування та експлуатація водоохоронних зон водосховищ. ВБН 33-4759129-03-05-92. Держводгосп-Мінприроди. Київ – 1993.

8. В.Тімченко, О.Оксіюк, В.Романенко, М.Євтушенко, В.Якушин. Екологічні вимоги до правил експлуатації Дніпровських водосховищ. НАНУ, Інститут Гідробіології, Київ-2002.